|  | Zestawienie materiałów | Obiekt Starostwo Powiatowe Inowrocław | Instalacja elektryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnica zasilająco – pomiarowa RZP |
| 1. | Obudowa rozdzielnicy | ATLANTIC ref. 035527 | 1000 x 800 x 300 | szt. | 1 | FAEL LEGRAND |
| 2. | Tablica licznikowa | TL – f - 63 |  | szt. | 1 | PAFAL |
| 3. | Listwa zaciskowa | SKa |  | szt. | 1 | Korporacja Toruń |
| 4. | Złączka VIKING – 3 | Ref. 039038 | 120² | szt. | 5 | FAEL LEGRAND |
| 5. | Rozłącznik z bezpiecznik. | SLP - 1 | 250A | szt. | 1 | ABB. |
| 6. | Gniazdo bezpiecznikowe | GB30125 | 25A | szt. | 3 | FAEL LEGRAND |
| 7. | Przekładnik prądowy | ELA1 | 150/5A kl.0,5 | szt. | 3 | POLCONTACT Łódź |
| 8. | Lampka sygnalizacyjna | A201-220036 | 250V | szt. | 3 | FAEL LEGRAND |
| Rozdzielnica główna RG. |
| 1. | Obudowa rozdzielnicy | ATLANTIC ref. 035592 | 1200 x 800 x 300 | szt. | 1 | FAEL LEGRAND |
| 1F1 ÷6 2f1 – 3 | Rozłącznik z bezpiecznik. | SLP – 00 | 160A | szt. | 9 | FAEL LEGRAND |
| 2. | Blok rozdzielczy | Ref. 037435 | 250A | szt. | 1 | FAEL LEGRAND |
| Q | Wyłącznik mocy DPX – 250 | DPX – 1250ER 250 4P | 250 A | szt. | 1 | FAEL LEGRAND |
|  | Blok różnicowo – prądowy | Ref. 026057 | ΔIn = 0,03÷3A | szt. | 1 | FAEL LEGRAND |
|  | Wyzwalacz wzrostowy | Ref. 026167 | 230 V | szt. | 5 | FAEL LEGRAND |
| X1 | Złączka VIKING | Ref. 039038 | 120² | szt. | 12 | FAEL LEGRAND |
| PE | Złączka VIKING – 3 | Ref. 039376 | 16² | szt. | 12 | FAEL LEGRAND |
| 3F1 | Wyłącznik nadpradowy | S301 | B6 6A | „ | 1 | „ |
| 3 | Kanał grzebieniowy | Ref.636018 | 80x100 | Mb | 2 | “ |
| F | Odgromniki | Dehn Port Max | Umax=255V | Szt 4 | Dehn W-wa |
| Tablica TOP-TO1-TO2-TO3- 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Obudowa tablicy | WXL REF.66504456 | WNĘKOWA | „ | 6 | FAEL LEGRAND |
|  | Drzwiczki Do WXL | Ref.61311166 | Pełne 600 | „ | 6 | „ |
|  | Zamek patentowy do drzwiczek | Ref.009496 | Drzwiczki pełne | „ | 6 | „ |
| QW | Rozłącznik izolacyjny | FR103-100 | In=100A | „ | 6 | „ |
| QF | Wył. Nadpradowy | S303C40 | C40 In40A | „ | 6 | „ |
| H1-3 | Lampki sygnalizacyjne | L313 | 230V zielone | „ | 18 | „ |
| F1 | Wył. Różn. prądowy | P304-40A | IΔn=300mA | „ | 6 | „ |
| F2 | Ochronnik p. przepięciowy | 230\400V ref.003923 | Imax=70kA Up=2.0kV | Kpl | 6 | “ |
| F3-4 | Wył. Różn. prądowy | P304-25A | In25A Iδn30mA | Szt | 12 | “ |
| 2F1-8 | Wył. Nadpradowy | S301-C10 | C10 In=10A | “ | 39 | “ |
| 3F1-6 | “ “ | “ - B20 | B20 In20A | “ | 30 | “ |
| 4F1-4 | “ “ | “ -B20 | “ “ | “ | 17 | “ |
| 5F1 | “ “ | S301 C1 | C1 In1A | “ | 6 | “ |
| 6F1 | “ “ | S301 C10 | C10 In=10A | “ | 1 | “ |
| R | “ “ | S301C16 | C16 In=16A | “ | 11 | “ |
| W | Wyłącznik dzwigu | RSY | 125A | „ | 1 | Spamel Twardogóra |
| Rozdzielnica RK1 RK3 RK5 \komputerowa\ |
| 1 | Obudowa rozdzielnicy | RWN Ref.1066-1415 | wnękowa | Szt | 3 | Legrand |
| QW | Rozłącznik izolacyjny | FR103-100 | In+100A | “ | 3 | “ |
| 1F1 | Wyłącznik nadprądowy | S303C40 | C40 In=40A | “ | 3 | legrand |
| F1 | Ochronnik p. przepięciowy | 220V\400V | Imax =70kA U=2,0kV | Kpl | 3 | „ |
| 1F1 | Wył. Nadpradowy | S301 196 | B6 In=6A | szt | 3 | Legrand |
| 2F1-5 | Wył. R óżnicowo-prądowy | P312-16-30A | In=16A –B Iδn=30mA | “ | 13 | “ |
| H1-3 | Lampki sygnalizacyjne | L313 | 230V zielone | „ | 9 | „ |
| MATERIAŁY INSTALACYJNE |
| 1 | Kabel elektroenergetyczny | YKY4X95² | 1kV | Mb | 10 | Telefonika Bydgoszcz |
| 2 | “ “ | YKYżo5x95² | „ | „ | 30 | „ |
| 3 | „ „ | „ 5x25² | „ | „ | 20 | „ |
| 4 | „ „ | „ 5x16² | „ | „ | 130 „ | „ |
| 5 | „ „ | „ 5x6² | „ | „ | 24 | „ |
| 6 | Przewód elektroenergetyczny | YDYpżo3x2,5² | 750V | „ | 2763 | „ |
| 7 | „ „ | YDYpżo3x1,5² | 750V | „ | 2320 | „ |
| 8 | Oprawa oświetleniowa | OPTIMA 2x36 | 2x36W | szt | 248 | Hurtownia ELGED Inowrocław |
| 9 | „ „ | OPTIMA 1x36 | 1x36W | „ | 30 | „ |
| 10 | Oprawa oświetleniowa z inwerterem awaryjnym |  | OPTIMA 2x36W | „ | 11 | „ |
| 11 | „ „ |  | OPTIMA 1x36W | „ | 5 | „ |
| 12 | Oprawa oświetleniowa | TCW Pacyfik 2x36 | 2x36W | „ | 4 | Philips Piła |
| 13 | „ „ | TCW Pacyfik 3x36 |  | „ | 2 | „ |
| 14 | „ „ | FCW 196 Pacyffik |  | „ | 6 | „ |
| 15 | „ „ | LYRSZ 2D38 |  | „ | 6 | THORN |
| 16 | Wyłącznik instalacyjny | 1 bieg. wtynkowy | 16A\250V | „ | 12 | Elda Szczecinek |
| 17 | „ „ | Grupowy wtynkowy | „ | „ | 92 | „ |
| 18 | Przełącznik instalacyjny schodowy | Wtynkowy | 16A\250V | „ | 13 | „ |
| 19 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym | N\t | 16A\250V | „ | 113 | „ |
| 20 | Podwójne gniazdo wtyczkowe Z bolcem uziemiajacym | N\t | „ | „ | 130 | „ |
| 21 | Puszka rozgałęzna | Ø80 | PCV p\t | „ | 580 | „ |
| 22 | Listwa montażowa naścienna PCV | Ref.033301 | biała | mb | 2517 | legrand |
| 23 | Puszka na tynkowa z podwójnym gniazdem | PCV | „ | Szt | 102 | „ |
| 24 | Przewód jednożyłowy | LYżo50² | 750V | Mb | 42 | Telefonika Bydgoszcz |
| 25 | „ „ | Lyżo16² | „ | „ | 14 | „ |
| 26 | Osłona rurowa kabla | SV75 | PCV | „ | 35 | Arot Leszno |
| 27 | Rurka instalacyjna PCV | PCV37 |  | „ | 135 | Legrand |
| 28 | Skrzynka do systemów alarmowych z przyciskami | 100x100x50 IP55 | PCV | „ | 1 | „ |